# FET транзистори

# Field-effect transistor (FET) је транзистор који користи електрично поље да контролише облик и проводљивост канала ма ког типа носилаца наелектрисања кроз полупроводнички материјал. FET транзистори су униполарни транзистори, јер садрже носиоце електрицитета само једног (издвојеног) типа (пола).

# FET-ови могу бити компоненте са већинским носиоцима наелектрисања, у којима се струја углавном доминантно преноси већинским носиоцима наелектрисања или мањинским носиоцима у компонентама са мањинским носиоцима електрицитета. Компонента се састоји из активног канала кроз који носиоци електрицитета , електрони или позитивне шупљине, протичу од сорса ка дрејну, управљани гејтом.Проводне електроде –прикључци су повезани на полупроводник преко омских контаката. Проводљивост канала је функција напона између гејта и сорса. Дакле, 3 прикључка FET-а су:

# Слика 1.Попречни пресек кристалне плочице FET-а.

# Неки FET-транзистори садже и четврту електроду, звану база, а то је заправо супстрат. Она служи да побуди транзистор на активан рад. Гејт се може посматрати као контрола отварања и затварања физичке капије. Ова капија омогућује електронима да протичу кроз или да блокира њихов пролаз креирањем  или елиминисањем канала између сорса и дрејна. Електрони протичу од сорса ка дрејну под утицајем доведеног напона. Обично је база везана на највиши или најнижи напон, зависно од типа FET-а.

# FET контролише проток електрона или шупљина од сорса ка дрејну делујући на величину и облик „проводног канала“ који је створен од стране напона или његовог недостатка који се доводи на гејт. Овај проводни канал је „поток“ кроз који електрони теку од сорса ка дрејну.

# У  n-каналном FET-у у деплеционом (осиромашеном) начину рада негативан напон између гејта и сорса проузрокује да осиромашена област  порасте по ширини и пређе границу канала по боковима, сужавајући канал. Ако се толико прошири да затвори канал, отпорност канала од сорса до дрејна постаје велика и FET је ефективно искључен као прекидач. То се назива pinch-off voltage (напон дизања). Међутим, позитиван напон гејт-сорс повећава величину канала и олакшавају проток електрона.

# У  n-каналном FET-у у обогаћеном раду компоненте проводни канал природно не постоји унутар транзистора па је неопходан позитиван напон гејт-сорс да би га створио. Позитиван напон привлачи слободне електроне који плутају око гејта да протичу и стврају проводни канал. Али најпре мора бити приву FET-а. Тако се формира слој без покретљивог елкрицитета, звани осиромашени (деплециони) слој, а напон под којим  се појављује се назива праг напона FET-а. Даље, пораст напона гејт-сорс ће привући чак више електрона ка гејту који су у могућности да формирају проводни канал од сорса ка дрејну. Овај се процес назива инверзија. За оба начина рада при напонима дрејн-сорс много мање него при гејт-сорс напонима промена напона гејта ће мењати отпорност канала, а струја дрејна ће бити пропорционална напону дрејна па у овом случају FET ради као променљиви отпорник па се за њега каже да је у линеарном или омском режиму рада.

# Слика 2. I–V карактеристика и излазни дијаграм JFET n-каналног транзистора.

# Ако расте напон дрејн-сорс, проузрокује значајну асиметричну промену облика канала услед  нагиба напона од сорса до дрејна. Облик инверзне области постаје "pinched-off" близу краја канала дрејна. Ако напон дрејн-сорс и даље расте, "pinch-off" тачка канала почиње да се помера из дрејна ка сорсу. Тад је FET у засићењу (saturation mode). Неки га називају активан режим рада, јер тада појачава сигнал. Дакле, у овом режиму рада, FET сепонаша као извор константне струје или као напонски појачавач, јер напон гејт-сорс . одређује ниво константне струје кроз канал.

# FET транзистори се још користе у дигиталним колима, за интегрисана кола, за мултиплексере, логичкакола, меморије, процесоре и тд.

# Слика 3. n –канални FET транзистор

# Типови FET транзистора:

- JFET (junction field-effect transistor) користе  инверзни  p–n спој да одвоје гејт од супстрата.

- MOSFET (metal–oxide–semiconductor field-effect transistor) користе изолатор (SiO2) између гејта и супстрата.

- DGMOSFET (dual-gate MOSFET) је FET са два изолована гејта.

- DEPFET је FET оформљен од потпуно осиромашеног  супстрата и ради као чвор-сензор, појачавач и меморија истовремено. Користи се као сензор слике (photon).

- FREDFET (fast-reverse or fast-recovery epitaxial diode FET) је специјализован FET пројектован да омогући  врло брз опоравак (turn-off) диоде његовог тела .

- HIGFET (heterostructure insulated gate field-effect transisitor) само у развоју.

- MODFET (modulation-doped field-effect transistor) користи quantum well структуру формирану  постепеним допирањем  активне обладти.

- TFET (tunnel field-effect transistor) је базиран на  band-to-band тунеловању.[12]

- IGBT (insulated-gate bipolar transistor) је компонента контроје снаге. Има  структуру   сродну MOSFET транзисторуc спрегнутом са  биполарним  главним проводним каналом. Раде у опсегу напона 200–3000 V Дрејн-сорс. Power MOSFETs још увек раде за напон дрејн-сорс од 1 до 200 V.

- HEMT (high-electron-mobility transistor), тзв HFET (heterostructure FET), може се правити коришћењем  bandgap(процепа)  AlGaAs.

- ISFET (ion-sensitive field-effect transistor) може се употребити  за мерење  концентрације јона у растворима кад се концентрација  (као што је  H+, види pH electrode) мења, струја кроз транзистор ће се  мењати према промени концентрације.

- MESFET (metal–semiconductor field-effect transistor) имитира p–n junction (спој) JFET-а са  Schottky barrier (баријером и користи у  GaAs и  другим III-V полупроводничким материјалима.

- NOMFET је наночестична органска меморија од  field-effect транзистора.[2]

- GNRFET (graphene nanoribbon field-effect transistor) користи graphene nanoribbon за свој канал.

- VeSFET (vertical-slit field-effect transistor) је квадратног облика  FET без споја са a уским просеком на осталим угловима и  контролом  струје кроз прорезе.

- CNTFET (carbon nanotube field-effect transistor).

- OFET (organic field-effect transistor) користи органски полупроводник у свом каналу.

- DNAFET (DNA field-effect transistor) је специјализовани FET који  ради као biosensor (биосензор), коришћењем гејта направљеног од издвојене нити  DNA молекула да детектују спрегу DNA нити.

# Глобална подела FET транзистора:

  Field-effect transistor (FET)

- JFET (Junction Field-Effect Transistor) – N-CHANNEL или P-CHANNEL

- MOSFET (Metal Oxide Semiconductor FET) – N-CHANNEL или P-CHANNEL

- MESFET (MEtal Semiconductor FET)

- HEMT (High electron mobility transistor)

Линкови на примену FET транзистора:

- Field Effect Transistor Applications

- PBS The Field Effect Transistor

- Junction Field Effect Transistor

- The Enhancement Mode MOSFET

- CMOS gate circuitry

- Winning the Battle Against Latchup in CMOS Analog Switches

- Nanotube FETs at IBM Research

- Field Effect Transistors in Theory and Practice

- The Field Effect Transistor as a Voltage Controlled Resistor

MOSFET транзистори

# Синоним им је insulated-gate field-effect transistor or IGFET.

# То су униполарни транзистори, јер имају струју носилаца електрицитета само једног пола. Имају три електроде-прикључка: гејт- gate (G), сорс- gate (G) и дреин- drain (D).

# Слика 1. Плочица кристала MOSFET транзистора.

# Гејт је одвојен од тела транзистора изолационим слојем Бели на слици).

# Слика 2. Узорци MOSFET транзистора

# Мetal–oxide–semiconductor field-effect transistor (MOSFET, MOS-FET, или MOS FET) транзистор је транзистор са ефектом поља. Он је прекидач и појачавач електронских сигнала. Подједнако се користе у аналогној и дигиталној техници. У побољшаном начину рада MOSFET транзистора пад напона на оксиду индукује канал између контаката сорса и дрејна услед ефекта поља. Побољшани начин рада значи повећану проводност са порастом поља у оксиду што придодаје носиоце електрицитета у канал , тзв инверзиони слој. Канал може садржати електроне (nMOSFET или nMOS) или шупљине (pMOSFET или pMOS), супротно типу супстрата. Тако је nMOS направљен од p-типа и обратно.

Док је напон гејта VGS  испод прага који ствара проводни канал, нема или је сасвим мала проводљивост између прикључака дрејн и сорс, па је транзистор искључен (switch off). Кад је гејт позитивнији од сорса, привлачи електроне и индукује проводни канал n-типа у супстрату испод оксида , која омогућује електронима да протичу између n-допираних прикључака(switch on).

# Слика 3. Попречни пресек кроз  nMOSFET

Симулација резлтата формације инверзног канала и достизања напона прага провођења (IV) је приказана на следећем линку:

### MOSFET - Wikipedia, the free encyclopedia

en.wikipedia.org/wiki/MOSFET

  - Composition ·

  - Circuit symbols ·

  - MOSFET operation ·

  - History ·

  - CMOS circuits

Слика 4. Симулација резлтата формације инверзног канала и достизања напона прага провођења (IV)

Симболи транзистора су:

P-channel

N-channel

JFET               MOSFET enh    MOSFET enh (no bulk)    MOSFET dep